Приложение

к постановлению главы

МО «Поселок Вольгинский»

от 22.04.2013г. № 97.

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУМП ЖКХ пос. Вольгинский  «Модернизация объектов Теплоснабжения пос. Вольгинский

на 2014-2018 годы».

Основанием для выдачи задания на разработку инвестиционной программы МУМП ЖКХ пос. Вольгинский «Модернизацию объектов Теплоснабжения пос. Вольгинский на 2014-2018 годы» являются:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1)Бесперебойное обеспечение населения и других потребителей услуг теплоснабжения, обеспечение надежной работы Котельной пос. Вольгинский и тепловых сетей;

2)Обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения;

Задачи:

1)Разработать сметы на Модернизацию сетей теплоснабжения с разбивкой по этапам выполнения работ по годам: с 2014 г. по 2018 г. по степени изношенности.

2)Использовать имеющуюся документацию по Газоснабжению и автоматизации котлов ДКВР в котельной (сметные расчеты). Определиться со стоимостью работ в ценах текущего года и ценах планируемых лет строительных и монтажных работ с использованием индексов дефляторов.

3)Составить графики реализации работ по годам по 2-м Мероприятиям:

3.1. Модернизация тепловых сетей пос. Вольгинский;

3.2. Газоснабжение и автоматизация котлов ДКВР в котельной пос. Вольгинский;

2. Основные требования к инвестиционной программе

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленными приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Требования к инвестиционной программе:

- Паспорт программы;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры;

- Анализ существующих проблем;

- План модернизации коммунальной инфраструктуры с разбивкой по годам;

- Финансовый план реализации инвестиционной программы;

- Определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- Прибыль от реализации услуг теплоснабжения в составе тарифной составляющей;

- Амортизационные отчисления;

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается в течение 2-х месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Форма предоставления и утверждения инвестиционной программы:

МУМП ЖКХ пос. Вольгинский направляет в установленный срок в орган регулирования МО «Поселок Вольгинский» следующие документы:

- Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием

- Имеющуюся проектно-сметную документацию или укрупненные расчеты определения стоимости работ, дефектные ведомости на объекты модернизации, предписания органов Роспотребнадзора

- Производственную программу МУМП ЖКХ пос. Вольгинский на регулируемый год

- Другие необходимые документы по требованию.

Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы:

При модернизации тепловых сетей использовать трубы для системы отопления в ППУ изоляции с бесканальной прокладкой.

Глубина закладки труб не менее 0,8 м.

Диаметры труб принимать по расчету одновременно с модернизацией системы теплоснабжения восстановить рециркуляцию системы ГВС по существующим ране схемам.