Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

Техническое задание

на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Старовская, д. 23 (школа)

(светофорного объекта типа Т.7)

- Общие требования

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 43.21.10.220 - работы по монтажу систем освещения и сигнализации для автодорог, аэропортов и портов.

- Цели и правовое основание для выполнения работ

  - Целями данной закупки является повышение безопасности участников дорожного движения, а также снижение уровня дорожно-транспортных происшествий в МО «Поселок Вольгинский».

  - Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области и денежные средства, выделяемые из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы « Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы»..

  - Место выполнения работ: Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская (напротив школы).

- Исходные данные для выполнения работ

  - Дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ на строительство светофорного объекта типа Т.7 определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

  - Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих дней со дня заключения контракта.

  - Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |
| 2 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 основания | 0,02 |  |
| 3 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |
| 4 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 7,5 | 100 м3 бетона | 0,003 |  |
| 5 | Колонка <Переход> | шт | 2 |  |
| 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 12 |  |
| 7 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми | шт | 2 |  |
| 8 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | система | 2 |  |
| 9 | Комплект оборудования светофор типа Т.7 на солнечных батареях | шт | 2 |  |
| 10 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | 100 знаков | 0,04 |  |
| 11 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.19.1, 5.19.2 | шт | 4 |  |

- Требования к Подрядчику по организации работ

  - Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.

- Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением  соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и гос. стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.

  - В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении технологического процесса, обеспечить соблюдение техники безопасности при производстве работ. Подрядчик обеспечивает допуск к работе по устройству светофорного объекта лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

  - Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.

  - Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.

  - Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям заказчика.

  - При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.

  - Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет.

  - Сдача-приемка выполненных работ производится подрядчиком в соответствии с календарным планом производства работ.

  - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.

  - Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

  - После завершения работ Подрядчик обязан:

- заполнить гарантийный паспорт светофорного объекта;

- предоставить весь пакет исполнительной документации согласно действующим нормам, в том числе акты скрытых работ.

- Требования к качеству и безопасности проведения работ

  - Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

- Основные требования к исполнительной документации и выполнению работ

Состав:

- Технические паспорта на светофор и аккумуляторные батареи

- Гарантии выполнения работ

Гарантии качества распространяются на все работы на 24 (двадцать четыре) месяца после окончания выполнения работ.