Показатели товара, используемые при поставки

электрической секционной прочистной машины для муниципальных помещений МО "Поселок Вольгинский"

| № п.п. | Наименование товара | Значения показателей товара | Значения показателей, предлагаемые участником закупки (Участник закупки указывает конкретные показатели характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Наименование товара (Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрическая прочистная машина | Рабочее давоение - не более 110 бар Диаметр труб – от 15 до 150 мм * Двигатель электрический - не менее IP54 Напряжение – не более 220 В Мощность – не менее 2200 Вт Подача воды – от 1,5 до 6 бар* Производительность – не менее 12 л/мин Шланг ВД.- не менее 40/6 м/мм Габариты (ДхШхВ) – не более 501х551х831 мм Вес – не более 57 кг |  |  |

* -    Участник закупки указывает показатели в виде заданного диапазона.