ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрической секционной прочистной машины для муниципальных помещений МО "Поселок Вольгинский"

1.	Общие положения

1.1.	Наименование объекта закупки: на приобретение электрической секционной прочистной машины для муниципальных помещений МО «Поселок Вольгинский»

1.2. Способ определения подрядчика: запрос котировок.

1.3. Код работ (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКВЭД2: 28.99.9 - Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки; ОКПД 2: код 28.99 - Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ;

1.4.  НМЦК-  87095,81 рублей.

1.5.  Место поставки Товара: 601125,Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская д.12.

1.6.  Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):

Поставка электрической секционной прочистной машины для муниципальных помещений МО "Поселок Вольгинский"  в количестве 1 штуки.

Поставляемый Товар предназначен для внутридомовой очистки труб, стояков, каналов, лежаков и т.д.  диаметром до 200 мм на длину до 40 м с электрическим двигателем 2,2 кВт, 220 В в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Дата выпуска оборудования подтверждается Паспортом, сведениями на заводской табличке.

Поставляемый Товар (далее-оборудование) должнен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был востановлен, у которго была осуществлена замена составных частей, не были востановлены потребительские свойства.

Товар поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Товара. В случае проверки Товара в месте его приемки в Акт Акт приема-передачи товара представителями Сторон вносится соответствующая запись.

Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования Товара Поставщиком должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, приняты для данного вида Товара.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая секционная прочистная машина | Прочистная машина должна быть барабанного типа, для трубопроводов диаметром от 15 до 150 мм. Базовый аппарат: рама на двух пневмошинах, электродвигатель 2,2 кВт, 220 В, насос трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами 110 бар произаодительносьтю 12 л/м, , оснащен плавной регулировкой давления, манометр из нержавеющей стали, фильтр тонкой очистки воды 50 мкн, выход ВД М22х1,5. Барабан ручной для шланга ВД, рукав высокого давления 40 м, 2 трубоочистные форсунки (тянущая и пробивная) | шт | 1 |

2.	Общие требования

2.1.   Срок выполнения работ, установленный Заказчиком - в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта;

2.2. Условия поставки Товара: Отгрузка Товара со склада Поставщика должна осуществляться силами и за счет Поставщика в указанные Заказчиком адрес и сроки.

Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни и часы по согласованию с Заказчиком. Для проверки соответствия поставленного Товара требованиям Контракта Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара в адрес Заказчика считается дата подписания Заказчиком Акт приема-передачи товара.

2.3.  Особые условия: Поставщик обязуется своими силами и за свой счет осуществить доставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз упаковочного материала, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,  страхование. Поставку производить согласно техническим характеристикам и технического задания Заказчика.

2.4. Заказчик обязуется принять поставку и уплатить обусловленную цену. Оплата производится по факту поставки Товара после предоставления отчетных документов: счета на оплату, счета-фактуры, Товарной накладной, Акта приема-передачи товара. Выплата аванса не предусмотрена.

2.5. Предлагаемый к поставке Товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами качества. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим Товарам законодательством Российской Федерации.

Качество поставленного Товара подтверждается проведением его осмотра и опробования. Для этого Поставщик совместно с уполномоченными представителями Заказчика производят проверку качества Товара.

Поставщик обязан предоставить следующую информацию о Товаре на русском языке:

- об изготовителе Товара и месте его нахождения;

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать Товар;

- о проведении сертификации и номерах сертификатов соответствия Товара;

- о потребительских свойствах Товара, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации;

- о сроке службы и сроке годности Товара, если такой срок установлен.

Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорте), прилагаемой к каждой единице Товара.

2.6. Требования к упаковке Товара: Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

2.7.   Требование к маркировке Товара:

Оборудование должно иметь маркировку. Маркировка должна быть выполнена типографическим, литографским или печатным способом, либо нанесена печатным штампом, либо другим способом, исключающим случайное удаление (изменение) данной информации.

Маркировка должна быть четкой и содержать: наименование изделия; наименование страны-изготовителя; наименование фирмы-изготовителя; индекс изделия (при наличии); дату выпуска; дату поставки; обозначение настоящего стандарта; штриховой код (при наличии); Товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии).

2.8. Гарантия на поставляемый товар не менее срока установленного заводом изготовителем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

В случае обнаружения некачественного Товара (выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, не позволяющему использовать Товар по своему предназначению), последний должен быть заменен Поставщиком на Товар, соответствующий требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.

Поставщик обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока. Перечень сервисных центров должен быть предоставлен при поставке оборудования заявки.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг:

- по ремонту оборудования;

- транспортные услуги по доставке оборудования до сервисных центров или центра и обратно.

Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе исполнения контракта Поставщик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество Товара, в согласованные сроки.

Контрактный управляющий 							И.Г. Киселев