ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Петушинского района

Владимирской области

от  26.06.2017                                                                                                  № 150.

## Об утверждении Порядка организации контроля

## за техническим состоянием оборудования на

## детских игровых и спортивных площадках

## на территории МО «Поселок Вольгинский»

В целях создания на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан, а также упорядочения системы контроля за содержанием и обслуживанием оборудования спортивных или детских игровых площадок, расположенных на земельных участках общего пользования и на земельных участках, сформированных под многоквартирными домами и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Порядок организации контроля за техническим состоянием оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» согласно приложению №1.

- Создать комиссию по проверке состояния детских площадок, спортивных объектов и сооружений, расположенных на территории поселка Вольгинский  в составе согласно приложению № 2.

- Утвердить Положение о комиссии по проверке состояния детских площадок, спортивных объектов и сооружений, расположенных на территории поселка Вольгинский согласно приложению №3.

- Утвердить Форму типового паспорта детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению №4.

Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок находящихся на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению № 5.

- Утвердить форму графиков регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок находящихся на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению №6.

- Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок находящихся на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению №7.

- Утвердить форму информационной таблички согласно приложению № 8.

- Утвердить форму Реестра детских игровых и спортивных площадок находящихся на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению №9.

- Установить периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и спортивных площадок:

-регулярный визуальный осмотр два раза в неделю (пятница и понедельник);

-функциональный осмотр один раз в квартал;

-ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев.

- Назначить ответственным за осмотр игровых и спортивных площадок начальника отдела благоустройства МКУ «АХЦ» Емелину О.А.

- Ответственному за осмотр игровых и спортивных площадок:

- вести журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования и площадок;

- утверждать графики регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок;

- своевременно сообщать в администрацию поселка Вольгинский о необходимости ремонта или демонтажа оборудования детских игровых и спортивных площадок, не подлежащих ремонту.

- Назначить ответственным за техническое состояние детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Поселок Вольгинский» заместителя главы по основной деятельности Киселева И.Г.

- Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности Киселева И. Г.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации

Поселка Вольгинский В.В.Гаранин

Приложение №1

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НА ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ

И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

1. Общие положения

1.1.Порядок организации контроля за техническим состоянием оборудования на детских игровых и спортивных площадках (далее - Порядок) определяет требования контроля установки оборудования спортивной или детской игровой площадки, его содержания и эксплуатации в случае расположения спортивной или детской игровой площадки на земельных участках общего пользования и на земельных участках, сформированных под многоквартирными домами и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский».

1.2.Установка, содержание и эксплуатация детских игровых площадок осуществляется в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 01.01.2001 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», а также с соблюдением следующих нормативных требований:

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 000 от 01.01.2001;

- «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2001 года п. 5.1;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских площадок. Термины и определения. ГОСТ Р », утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01.01.2001;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р », утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 01.01.2001;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р », утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 01.01.2001;

- СанПиН -88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

1.3.В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

детская игровая площадка - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста лет;

спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения;

оборудование спортивной или детской игровой площадки – оборудование спортивной или детской игровой площадки, расположенной на земельных участках общего пользования или на земельных участках, сформированных под многоквартирными домами и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить видимые источники опасностей, неисправностей, посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатацией и неблагоприятными погодными условиями;

функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования; особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования;

ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;

эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Требования к оборудованию

спортивных и детских игровых площадок

2.1. Оборудование на территории спортивных и детских игровых площадок включает в себя игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения или их комплексы.

2.2. Оборудование может быть как заводского, так и не заводского изготовления.

2.3. Оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект поставки должен входить паспорт с подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на его комплектующие. Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 3 лет.

Изготовление и установка незаводского игрового оборудования осуществляются на основании разработанных проектов (эскизов), согласованных в администрации поселка Вольгинский.

2.4. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).

2.5. Допускается ограниченное (не более 10 процентов) выполнение элементов конструкции из древесины твердых пород дерева и влагостойкой фанеры со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; поверхности должны быть отполированы, острые углы закруглены.

2.6. Для обеспечения эстетического восприятия и развития вкуса у подрастающего поколения рекомендуется использование пластиковых элементов, устойчивых к перепадам температуры, противоударных, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеющих яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

2.7. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, исключать вероятность застревания частей тела ребенка, их попадания под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.8. Применяемые материалы не должны:

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при высоких и низких температурах.

Не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся материалов, а также новых материалов, свойства которых недостаточно изучены.

3. Размещение и размеры спортивных

и детских игровых площадок

3.1. Решение о размещении оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельном участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирного дома. Размещение оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельном участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных средств. После сдачи в эксплуатацию, указанное оборудование является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, его содержание и обслуживание осуществляется эксплуатантами (управляющими организациями, ТСЖ или непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме).

3.2. Решение о размещении оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельных участках общего пользования принимается администрацией поселка Вольгинский. Установка оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельных участках общего пользования осуществляется за счет средств местного бюджета. После сдачи объекта в эксплуатацию, указанное оборудование является муниципальной собственностью, его содержание и обслуживание осуществляется эксплуатантами (муниципальными учреждениями, которым имущество передано в оперативное управление, или лицами, с которыми заключен договор на обслуживание оборудования площадки).

3.3. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Приложение №2

## к постановлению  администрации

## поселка Вольгинский

- от  26.06.2017   № 150

С О С Т А В

комиссии по проверке состояния детских площадок, спортивных объектов и сооружений, расположенных на территории МО «Поселок Вольгинский»

| Ларина Елена Вячеславовна | -заместитель главы по финансово-экономическим вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Царькова Елена Валентиновна | -директор МКУ «АХЦ», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Емелина Ольга Александровна | -начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ» (по согласованию); |
| Кашков Дмитрий Александрович | -председатель ТСЖ «Элита» (по согласованию); |
| Образцов Сергей Викторович | -председатель ЖСК «Вольгинский» (по согласованию). |
| Савельев Евгений Константинович | -член Общественной палаты Петушинского района (по согласованию); |
| Чванова Елена Васильевна | -заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству, муниципальный жилищный инспектор; |

Приложение №3

## к постановлению  администрации

## поселка Вольгинский

- от  26.06.2017   № 150

П О Л О Ж Е Н И Е

о комиссии по проверке состояния детских площадок, спортивных объектов и сооружений, расположенных на территории поселка Вольгинский

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проверке состояния детских площадок, спортивных объектов и сооружений, расположенных на территории поселка Вольгинский является постоянно действующим органом при главе администрации поселка Вольгинский и формируется с целью предотвращения случаев детской смертности и детского травматизма на территории поселка Вольгинский.

1.2. При подготовке решений, комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский», утвержденными решением совета народных депутатов пос. Вольгинский № 36/10 от 31.10.2013, Уставом муниципального образования «Поселка Вольгинский».

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации поселка Вольгинский.

2. Полномочия и права Комиссии

2.1. Комиссия обладает следующими полномочиями и правами:

2.2. Проводить осмотры с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности:

-регулярный визуальный осмотр с периодичностью два раза в неделю,

-функциональный осмотр с периодичностью один раз в квартал,

-ежегодный основной осмотр.

По результатам функционального ежеквартального и ежегодного основного осмотров составляется акт, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2.3. Обслуживающим организациям проводить регулярный визуальный и функциональный осмотр оборудования детских площадок, спортивных объектов и сооружений, позволяющий обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. Результаты должны быть занесены в журнал регулярного визуального осмотра, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.4. При обнаружении в процессе осмотров дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняются, либо оборудование демонтируется и удаляется силами обслуживающих организаций.

2.6. При поступлении жалобы в письменной и устной форме о неисправности оборудования на детской игровой площадке, осуществляет выезд на площадку непосредственно в день получения информации о неисправности.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Функциональный ежемесячный и ежегодный основной осмотры комиссии правомочны, если в них принимает участие весь состав Комиссии. В случае отсутствия членов Комиссии, в работе Комиссии принимают участие лица, замещающие их по должности по основному месту работы.

3.2. Одним из членов комиссии обязательно должен быть представитель от организации, занимающейся обслуживанием детских игровых площадок, спортивных объектов и сооружений.

3.3. Решения комиссии оформляются актами осмотров состояния детских игровых площадок, спортивных объектов и сооружений, которые хранятся в администрации поселка Вольгинский.

3.4 Замечания, предложения, дополнения, особое мнение, касающиеся осмотров состояния детских игровых площадок, спортивных объектов и сооружений, выраженное в письменной или устной форме членами комиссии вносятся в акт.

4. Требования к техническому состоянию, техническому обслуживанию детских площадок, спортивных объектов и сооружений

Стандарты ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) и ГОСТ Р 52301-2013  оговаривают требования к техническому обслуживанию оборудования детских площадок.

4.1. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности осуществляет Комиссия. Техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

4.2. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале, который хранится в администрации поселка Вольгинский. Результаты технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

4.3. Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию (осуществляет приемочная комиссия);

- регулярный визуальный осмотр осмотр (осуществляет эксплуатант (владелец), обслуживающая организация);

- функциональный ежеквартальный осмотр (Комиссия);

- ежегодный основной осмотр (Комиссия).

4.4. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

4.5. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с периодичностью один раз в квартал в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

4.6. Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

4.7. В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

4.8. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики проведения осмотров.

При составлении графика учитывают климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров.

4.9. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

4.10. В целях избегания несчастных случаев и получения травм ребенком необходимо проводить регулярное обслуживание детских игровых площадок, которое включает в себя мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки.

4.11. Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- обслуживание пространства зон безопасности.

4.12. Кроме того в процессе эксплуатации детского игрового оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

4.13. Требования к техническому состоянию, техническому обслуживанию спортивных объектов и сооружений определяется аналогично приведённым примерам.

5. Визуальный и функциональный осмотры

5.1. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования.

5.2. Примеры неисправностей при визуальном осмотре на основе  ГОСТ Р 52301-2013.

| № п. | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая горка | Механическое повреждение поверхности ската горки. Опасные предметы в зоне приземления |
|  | Качалка | Сломана пружина качалки |
|  | Качалка – балансир | Сломан несущий элемент |
|  | Канат | Лопнул сварной шов крепления. Износ каната превышает допустимый |
|  | Качели | Обрыв цепи подвески качели |
|  | Мостик | Нарушено геометрическое положение мостика |
|  | Другое оборудование (песочницы, брёвна и т.д.) |  |

Примеры неисправностей при функциональном осмотре на основе ГОСТ Р 52301-2004.

| № п. | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- |
|  | Звенья цепи | Износ звеньев превышает допустимый |
|  | Пол переходного мостика | Износ пола превышает допустимый |
|  | Крепление переходного мостика | Отсутствует болт с гайкой. Лопнула скоба крепления, отсутствует гайка |
|  | Крепление скобы к брусу | Нарушено крепление скобы |
|  | Крепление каната | Лопнул сварной шов каната |
|  | Другие узлы и элементы |  |

5.3. Оценка технического состояния спортивного оборудования определяется аналогично приведённым примерам.

Приложение №4

к распоряжению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации поселка Вольгинский

"___"______________ 20____ год

подпись ___________________

М. П.

1. Сведения общего характера

1.1. Полное наименование объекта ____________________________________

__________________________________________________________________

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) ________

__________________________________________________________________

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта

__________________________________________________________________

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию объекта ___________________________________________________________

1.5.Номер телефона, факса организации, ответственного за эксплуатацию объекта ___________________________________________________________

1.6. Год, месяц ввода в эксплуатацию объекта __________________________________________________________________

1.7. Балансовая стоимость объекта ____________________________________

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта __________________________________________________________________

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м)__________

1.10. Материал ограждения объекта ___________________________________

1.11.Наличие покрытия объекта (да/нет)________________________________

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка, т.д.)

__________________________________________________________________

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) ________________

1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное, др.) __________________________________________________________________

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) _____

__________________________________________________________________

1.16. Дополнительные сведения об объекте: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного:

| № | Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте | Марка, год выпуска | Материал оборудования (конструктивной формы) | Техническое состояние оборудования (конструктивной формы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Предназначение эксплуатации объекта _____________________________

__________________________________________________________________

Приложение №5

к распоряжению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

поселка Вольгинский

от ________________ №______

ЖУРНАЛ

результатов контроля технического состояния оборудования

детских игровых и спортивных площадок расположенных

на территории МО «Поселок Вольгинский»

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №6

к распоряжению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

поселка Вольгинский

от ________________ №______

График

регулярного визуального осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок расположенных

на территории МО «Поселок Вольгинский»

| № | Заказчик | Ответственный за регулярный визуальный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

поселка Вольгинский

от ________________ №______

График

Регулярного функционального осмотра оборудования

детских игровых площадок расположенных

на территории МО «Поселок Вольгинский»

| № | Заказчик | Ответственный за функциональный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

поселка Вольгинский

от ________________ №______

График

ежегодного основного осмотра оборудования

детских игровых площадок расположенных

на территории МО «Поселок Вольгинский»

| № | Заказчик | Ответственный за ежегодный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример графика ежедневного визуального осмотра

График ежедневного визуального осмотра

| № п/п | Заказчик | Ответственный за ежедневный осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Владелец | должность (фамилия, инициалы) | Поверхность игровой площадки | 15.08.2011 | Разбитые бутылки, мусор | Убраны все осколки и мусор | Подпись |
| 2 | Владелец | должность (фамилия, инициалы) | Качели металлические одинарные на цепях (адрес). | 15.08.2011 | Оборвана подвеска качелей на цепях | 1 Письменно уведомлен изготовитель. 2 Дальнейшая эксплуатация качелей запрещена до полного устранения возникшего дефекта | Подпись |
| 3 | Владелец | должность (фамилия, инициалы) | Горка-скат (адрес). | 16.08.2011 | Нет замечаний | - | Подпись |
| 4 | Владелец | должность (фамилия, инициалы) | Карусель тип 2 (адрес) | 17.08.2011 | Карусель наклонена | 1.Письменно уведомлен изготовитель. 2.Дальнейшая эксплуатация карусели запрещена до полного устранения возникшего дефекта | Подпись |

Приложение №7

к распоряжению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

поселка Вольгинский

от ________________ №______

АКТ № ____

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

п. Вольгинский                                                               от _____________20__ г.

Владелец _________________________________________________________

Адрес установки___________________________________________________

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень оборудования:

| № | Наименование оборудования | Выявленный дефект | Результат осмотра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки , спортивных объектов и сооружений свидетельствует о следующем:

(Подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации, др.) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ответственный исполнитель

_____________ ________ ___________________

(должность)                       (подпись)           (инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы:

_______________________________ ______________________

________________________________ _____________________

________________________________ _____________________

Приложение №8

к распоряжению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

поселка Вольгинский

от ________________ №______

Правила эксплуатации детской игровой площадки

Внимание!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

| Качалка- балансир малая | для детей от 7 до 12 лет; |
| --- | --- |
| Качели на стойках двойные метал +сидение для качелей резиновое с подвеской качелей | для детей от 7 до 12 лет; |
| Карусели | для детей от 7 до 12 лет; |
| Качалка на пружинах | для детей от 7 до 12 лет; |
| Детский игровой комплекс | для детей от 3 до 7 лет; |
| Качалка на пружине | для детей от 3 до 7 лет |

Уважаемые посетители!

на детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70 кг.

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь) ____________________

Служба спасения ____________________

Ближайший телефон находится по адресу: _____________________

Приложение №9

к распоряжению администрации

поселка Вольгинский

от  26.06.2017   № 150

Реестр

детских игровых площадок

| № | Дата проверки | Наименова-ние объекта | Место нахожде-ния объекта (адрес) | Балансо-держатель | Организация ответственная за эксплуатацию объекта, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны | Наличие нормативного документа об эксплуатации (паспорт и др.) | Общее техническое состояние объекта | Выявле-нные нарушения | Ф.И.О. ответствен-ных за проведение проверки, их контактные телефоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Исполнитель: ________________        ________________        ________________

должность                                    подпись                                    инициалы, фамилия