Приложение № 1

к Извещению

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок

1. Общие положения

1.1.	Наименование объекта: Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок.

1.2.	Идентификационный код закупки: 173332102138233210100100070078129244

1.3.	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 81.29.13.000 - Услуги санитарно-гигиенические прочие

1.4.	Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район п. Вольгинский, гаражи Массив 1, Массив 2, Массив 3.

1.5.	Начальная (максимальная) цена контракта: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 коп.

1.6.	Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

1.7.	Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов выполненных работ, счетов (счетов-фактур), оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Авансирование работ не предусмотрено. В случае заключения контракта  с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, страховых взносов, связанных с оплатой контракта.

1.8.	Цена настоящего муниципального контракта устанавливается на основании результата запроса котировок на весь период действия контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и иные обязательные платежи  включены в стоимость работ.

- Цели и правовое основание для выполнения работ

  - Целями данной закупки является обеспечение чистоты, повышение и улучшение уровня экологической обстановки на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский», в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

- Исходные данные для выполнения работ

  - Определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок. Состав мусора может быть различным: бытовой, строительный, деревья, ветки и др.

  - Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта.

  - Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 82,52 |  |
| 2 | Добор мусора вручную | 100 м2 | 5 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 147 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза | 1 т груза | 147 |  |
| 5 | Утилизация ТБО (с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года для потребителей в размере 108 руб. 85 коп. за 1 куб. м (без учета НДС)) | м3 | 83 |  |
| 6 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) (Планировка и разравнивание площадей ) | маш.-ч | 8 |  |

- Требования к Подрядчику по организации работ

  - Наличие у Подрядчика Договора с полигоном.

  - Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.

- Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.

  - В состав работ входит:

Очистка территории от мусора, механизированная погрузка мусора (отходов) на автотранспорт, транспортировка (перевозка) собранного мусора на полигон ТБО, сдача мусора для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

  - Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.

  - Выполнение работ осуществлять в соответствии с правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» (утв. Решением Совета Народных Депутатов поселка Вольгинский от 31.10.2013 № 36/10); Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

  - Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.

  - Требования к техническим характеристикам товара:

Используемые при работе транспортные средства и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Сбор и транспортировка (перевозка) мусора осуществляется специализированным транспортом, способами, исключающими возможность потерь бытовых отходов и мусора, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.

  - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.

  - Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

- Требования к качеству и безопасности проведения работ

  - Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

- Гарантии выполнения работ

  - Гарантии распространяются на весь срок выполнения работ. Объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

7.2.	Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

Контрактный управляющий							И.Г. Киселев

Исполнитель										Царькова Е.В.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

(далее по тексту – «НМЦК»)

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| Расчет НМЦК | 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 2 кв. 2016 года |

Контрактный управляющий							И.Г. Киселев

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации поселка Вольгинский ___________________ В.В. Гаранин |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Поселок Вольгинский»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № б/н

(локальная смета)

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| Основание: |
| --- |
| Сметная стоимость 200,000 тыс. руб. Средства на оплату труда 4,608 тыс. руб. Сметная трудоемкость 15,6 чел.час Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах | в текущих (прогнозных) ценах |  |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 т груза |  | 82,52 | 22,44 | 1845 | 210,31 | 17355 | 9,373 |
|  | НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1845 |  | 17355 |  |
| 2 | ТЕР47-01-120-01 | Добор мусора вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 |  | 5 | 26,59 | 133 | 457,25 | 2286 | 17,1977 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3,1165 | 15,58 | 8,53 | 132,9 | 146,72 | 2285,9 | 17,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 115%*0.9 90%*0.85 | 138 102 373 | 88%=115%*(0.9*0.85) 61%=90%*(0.85*0.8) | 2012 1394 5692 |  |
| 3 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 т груза |  | 147 | 53,73 | 7898 | 458,4 | 67385 | 8,5323 |
|  | НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7898 |  | 67385 |  |
| 4 | ТССЦпг-03-21-01-080 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 т груза |  | 147 | 48,71 | 7160 | 382,1 | 56169 | 7,844 |
|  | НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7160 |  | 56169 |  |
| 5 | п.лист | Утилизация ТБО (с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года для потребителей в размере 108 руб. 85 коп. за 1 куб. м (без учета НДС)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 |  | 83 |  |  | 108,85 | 9035 |  |
| 6 | ТСЭМ-120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) (Планировка и разравнивание площадей ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | маш.-ч |  | 8 | 153,75 | 1230 | 1421,41 | 11371 | 9,24496 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |  | 95%*0.9 50%*0.85 | 115 57 1402 | 73%=95%*(0.9*0.85) 34%=50%*(0.85*0.8) | 1695 789 13855 |  |
| Итого прямые затраты по разделу | 18266 |  | 163533 | 8,95286 |
| Итого по разделу 1 | 18 678 |  | 169 423 | 9,07072 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете | 18266 |  | 163601 | 8,95286 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |
| оплата труда рабочих | 133 |  | 2286 | 17,188 |
| материалы |  |  | 9035 |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 18133 |  | 152212 | 8,3942 |
| в т.ч. оплата труда машинистов | 135 |  | 2322 | 17,2 |
| Накладные расходы | 253 |  | 3707 | 14,6522 |
| Сметная прибыль | 159 |  | 2183 | 13,7296 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 9 743 |  | 84 740 | 8,69055 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | 373 |  | 5 692 | 15,2601 |
| Перевозка грузов автотранспортом | 7 160 |  | 65 204 | 9,1067 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 1 402 |  | 13 855 | 9,88231 |
| Итого | 18 678 |  | 169 491 | 9,07072 |
| НДС 18% | 3 362 |  | 30 509 | 9,07079 |
| ВСЕГО по смете | 22 040 |  | 200 000 | 9,07074 |

Составил:	                                       Бондаренко С.А