Приложение № 2

к Информационной карте

# электронного аукциона

# Техническое задание

на установку камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский

  - Общие положения

  - Наименование работ: установка камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский.

  - Идентификационный код закупки: 33.20.42.000 - Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования.

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 183332102138233210100100380383320244

  - Место выполнения работ: Места установки указаны в схеме (Приложение №1).

  - Начальная (максимальная) цена контракта: 429 550,00 (Четыреста двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

  - Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области (местный).

1.7.	Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, счетов (счетов-фактур), оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Авансирование работ не предусмотрено.

1.8.	Цена настоящего муниципального контракта устанавливается на весь период действия контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и иные обязательные платежи  включены в стоимость работ.

- Цели и правовое основание для выполнения работ

  - Установка камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории поселка Вольгинский, создать систему технической защиты объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей.

  - Правовым основанием является муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы».

3.	Исходные данные для выполнения работ

3.1.	Срок выполнения работ:

начало выполнения работ- с даты заключения Контракта,

окончание выполнения работ - рабочий день, следующий после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

  - Технические требования к поставляемому оборудованию

Выполнение монтажно-инсталляционные работ по наладке уличных камер видеонаблюдения и обеспечение обслуживания аппаратно-программных средств (с возможностью установки оборудования, обеспечивающего контроль за работой видеокамер в ДЧ ОП № 9 (г. Покров) ОМВД России по Петушинскому району) по перечню, представленному в таблице №1, составленному в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом № 1

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение |
| 1.1. | Программное обеспечение Macroscop или эквивалент | Масштабируемая система IP-видеонаблюдения с поддержкой интеллектуальных модулей - поддержка операционных систем: Microsoft Server 2012 R2 / 2016 - поддержка стандартов: ONVIF (Profile S), PSIA (ver. 1.2) - поддержка двух потоков: от IP камер Обязательные показатели: - управление поворотными камерами - поддержка форматов видеопотоков MJPEG, MPEG-4, H.264 - поддержка форматов аудио потоков PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC - режимы записи в архив: постоянная, по команде оператора, по детектору движения камер, по программному детектору, по расписанию по событию системы или сценарию - формат хранения кадров в архиве: в формате, полученном от IP-камеры - глубина архива: возможность задавать различную глубину архива для отдельных камер или групп камер - режимы просмотра архива: просмотр архива по отдельному каналу, параллельный просмотр архива по нескольким каналам, скорость воспроизведения архива от покадрового просмотра вплоть до 120-кратного ускорения - просмотр в режиме реального времени: просмотр непосредственно на сервере видеонаблюдения, просмотр с УРМ путем подключения к серверу видеонаблюдения, просмотр с УРМ путем подключения к IP-камере, - просмотр видео через любой браузер с поддержкой Silverlight - визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов - несколько зон детектирования, задание размеров объектов отдельно для каждой зоны - экспорт видеофрагмента в формат AVI - экспорт кадра JPEG, PNG, BMP. Печать кадра/фрагмента кадра - цифровое увеличение изображения: в режиме реального времени, при просмотре архива, отображение отдельной увеличенной области с движущимися объектами | 1 |
| 1.2. | Лицензии для IP камер Macroscop LS или эквивалент | Технические параметры: Совместимость с программным обеспечением Macroscop или эквивалентом | 8 |
| 1.3. | Интеллектуальный модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete или эквивалент | Технические параметры: - Модуль: 4 страны (Россия и до 3 стран СНГ) на 1 IP-камеру - максимальная скорость движения автомобиля, при которой распознаётся номерной знак до 150 км/час Обязательные показатели: - распознавание при вертикальном угле наклона видеокамеры до 30° - горизонтальном угле отклонения до 30° - угле крена до 15° - распознавание автономеров, соответствующих стандартам 4 стран (Россия и до 3 стран СНГ) | 1 |
| 1.4. | Электронный ключ для модуля распознавания номеров Macroscop Complete или эквивалент | Технические параметры Совместимость с программным обеспечением Macroscop или эквивалентом | 1 |
| 1.5. | Электронный ключ Guardant или эквивалент | Технические параметры Совместимость с программным обеспечением Macroscop или эквивалентом | 1 |
| 2 | Оборудование |
| 2.1. | Уличная камера 6Мп IP-камера ActiveCam AC-D2163IR3 или эквивалент | Технические показатели: Максимальное разрешение: 3072x2048 Чувствительность: 0.003 Лк (F1.4), 0 Лк (F1.4, ИК вкл.) Объектив Вариофокальный: 2.8-12 мм Скорость передачи: 16 Mbps Обязательные показатели: Матрица: 1/2.9" CMOS 6 Мп Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр Углы обзора (горизонтальный / вертикальный / диагональный): 99°-37° / 52°-21° / 112°-41.7° Широкий динамический диапазон: WDR 110дБ Шумоподавление: 3D DNR Компенсация засветки: BLC Стандарт сжатия: H.264 / H.265 Дуальный поток (DualStream): Да Частота кадров/сек.: 25Fps при 3072x2048 Тревожные вход/выход: 1/1 Питание: PoE (802.3af) / 12В DC Энергопотребление: 7 Вт Дальность ИК-подсветки: До 35 м Степень защиты: IP67 Рабочие температуры: -40°C..+60°C ONVIF: Поддерживается, версия 2.6 | 6 |
| 2.2. | Вандалостойкая 4-x мегапиксельная IP-камера для улицы ActiveCam AC-D3143VIR2 или эквивалент | Влагозащищенность: IP67 - Вандалозащищенность: IK08 Обязательные показатели: Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS Чувствительность: 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением Электронный затвор: 1/3с - 1/100,000 с Объектив: 2.8мм Диапазон поворота: Поворот -90° - 90°, Наклон 0° - 75° DNR: 3D DNR WDR: 120 дБ Формат сжатия: H.264/MJPEG/H.264+ Скорость передачи: 32 Кб/сек – 16 Мб/сек Макс. разрешение 2688×1520 Кадров: 20к/с (2688 × 1520), 25к/с (1920 × 1080), 25/с (1280x720) Настройки изображения: Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера BLC: Поддерживается, зоны настраиваются ROI: Поддерживается Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Стандарты: ONVIF (профиль S и G), PSIA, CGI, ISAPI Интерфейс передачи: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Тревожные вход/выход: 1/1 (-S) Аудиовход/выход: 1/1 (-S) Рабочие условия: -40 °C – +60 °C Источник питания: 12В DC ± 10% , PoE (802.3af) Потребляемая мощность: макс. 5Вт Дальность действия ИК: до 30 м | 2 |
| 2.3. | Шкаф телекоммуникационный для видеонаблюдения ШТВ Е-1М или эквивалент | Обязательные показатели: - автоматический выключатель; - блок питания AC 12В - сетевой коммутатор Gigabit Ethernet - грозозащита - колодка розеточная - кросс-панель - DIN-рейка - коммутационные материалы В комплект входит крепеж | 8 |
| 2.4. | Сетевой коммутатор Mikrotik RB260GSP или эквивалент | Обязательные показатели: - 2 порта 10/100,1000 Base-T - Бюджет: РоУ 250 Вт - температурный режим: от – 10 до + 50°C - влажность: от 10 % до 90 % - питание: АС 100-240 V | 8 |
| 2.5. | Компьютер HP 290 G1 MT или эквивалент | ПК с характеристиками и комплектацией - HP 290 G1 MT, Core i3 7100, 4Gb, 500 Gb, DVD-RW, Kb + M, Win 10 Наименование Кол-во, шт. Клавиатура Defender Accent 930 B или эквивалент USB, влагоустойчивая, Black (45030) 1 Мышь Logitech Optical B100 (910-003357) или эквивалент 1 Монитор Samsung S32D850T или эквивалент 32", 2560x1440 (VA), 5ms, D-SUB + HDMI + DP, HAS, USB3.0 1 Кабель HDMI to HDMI (19M -19M) или эквивалент с 2-мя фильтрами, длиной 5м 1 Переходник HDMI 19F -> DVI-D 25M или эквивалент 1 Кронштейн Ultramounts UM-105 или эквивалент, Вес до 30кг Крепление для стены: VESA до 200 x 200 Обязательный показатель: наклонный для TV 17-37", расстояние от стены 57мм 1 | 1 |
| 3 | Работы, материалы |
| 3.1. | Кабель витая пара NetLink UTP 4x2x24 AWG, cat 5e или эквивалент | - с показателями: UTP 4x2x24 AWG, cat 5e; Обязательные показатели: - материал: поливинилхлорид; - диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °C | 305 м |

Все оборудование согласно таблице №1 должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

При установке камер видеонаблюдения необходимо предусмотреть все необходимые материалы, инструменты и приборы для проведения монтажно-инсталляционных работ по установке вышеуказанных аппаратно-программных средств в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием.

- Требования к функциональным возможностям системы

Система управления должна обладать следующими характеристиками:

- масштабируемость и наращивание по возможностям;

- модульность архитектуры и распределенно-сетевой принцип построения;

- неограниченность числа серверов в сети;

- универсальная сетевая архитектура, способная объединить все типы объектов в единую структуру с использованием любых коммуникаций (высокоскоростная сеть, телефонные линии, Интернет, радиоканалы, GPRS, спутниковые каналы и т. д.) для единого контроля и управления;

- оптимизация работы с многопроцессорными/многоядерными системами;

- поддержка новейших процессоров и графических адаптеров;

- оптимизированная работа с интегрированным видео;

- дружественный и информативный интерфейс, групповые настройки, система распределения прав пользователей, многооконная структура с возможностью произвольного масштабирования любого окна;

- оптимизированная работа с сенсорными дисплеями;

- использование покадровых кодеков для сжатия информации при записи на жесткий диск;

- использование покадровых/ потоковых кодеков для сжатия информации при передаче видео по сети;

- возможность подключения любого IP-оборудования;

- поддержка покадрового кодека MJPEG и всех потоковых кодеков;

- наличие веб-интерфейса;

- наличие всепогодных помехоустойчивых видеодетекторов, способных определять количество, направление и размер движущихся объектов, анализируя их поведение, отфильтровывая естественные видеошумы и помехи;

- наличие менеджера записи, хранения и просмотра видео-, аудиоданных, а также истории событий системы в комплексе или индивидуально по каждому элементу безопасности с разграничением доступа большого числа пользователей как локально, так и по сети, обеспечивая контроль прав, перераспределение ресурсов, защиту данных;

- наличие защищенного формата файлов экспортируемой информации для повышения надежности хранения и переноса данных;

- наличие буферов пред- и пост- записи;

- наличие языка пользовательского программирования для создания сложных алгоритмов реакции системы на поведение движущихся объектов, сработку различного типа видеодетекторов, датчиков и других используемых устройств;

- возможность создания на базе АПК системы аудио- дуплексной связи и видеосвязи «Гражданин-Полиция» с отображением места вызова на карте и записью аудио- видеоинформации в общий архив;

- возможность экспорта архивной информации в защищенный формат или в самовоспроизводящийся архив с интегрированным интерфейсом  плеера системы;

- возможность шифрования информации длинными хэш-ключами при экспорте данных  (электронная цифровая подпись);

- возможность экспорта архивной информации в формат AVI для просмотра Windows-плеерами;

- наличие интегрированного в систему плеера, способного показывать все камеры одновременно и синхронно, позволяя увидеть весь комплекс событий, также в одном масштабе времени должны просматриваться и события по датчикам, ключам, различным устройствам, демонстрироваться значения тех или иных приборов в каждый момент времени, воспроизводиться звук по выбранным каналам; сервис плеера должен позволять в любой момент перевести внимание пользователя из многоканального просмотра в одноканальный, развернув во весь экран только одну камеру или другой элемент, выполнить масштабирование;

- возможность совместной работы с различными СКУД и ОПС;

- наличие видеоаналитики – специальной панели последовательного видеонаблюдения для активизации группы аналитических алгоритмов, предназначенных для того, чтобы обратить внимание оператора на события, представляющие определённую опасность для объекта видеонаблюдения;

- наличие детектора оставленных/ унесенных предметов;

- возможность сбора информации с удаленных ПК для отслеживания всего, что делается на мониторе удаленного ПК, а также для отслеживания нажатий клавиш и изменения файлов, при этом должна вестись запись в архив по различным детекторам, событиям или постоянно;

- возможность автоматического наведения поворотных устройств на движущиеся объекты и сопровождение их, работа с несколькими объектами одновременно;

- наличие SDK, позволяющего использовать функционал системы в любом стороннем ПО;

- возможность работы с аудиоинформацией (микрофонами, аудиофайлами и т.д.) с системой подавления шумов, а также детекторами сигнала и голоса человека;

- возможность работы с внешними устройствами (ключами, датчиками, поворотными устройствами и т.д.) с организацией одновременного доступа к ним  как для пользователей, так и для приложений, работающих на локальных и уделенных компьютерах;

- возможность подключения к системе неограниченного количества видеомониторов, других систем отображения информации (проекторов, видеостен и т.д.).

Создаваемая система должна иметь возможность наращивания, иметь полную аппаратно-программную совместимость со всем устанавливаемым оборудованием, иметь поддержку протоколов управления Pelco P/D, Samsung E v2.2 , GANZ-PT v3.1, Rotor.Net v1.2, возможность работы с комплексной интегрированной системой мониторинга и управления силами и средствами «Безопасный регион» на сетевом уровне через XML интерфейс SDK.

4. Требования к Подрядчику по организации работ

4.1.	Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.

- Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.

  - Используемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558-2014, выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53246-2008.

  - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.

  - Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

6. Требования к качеству и безопасности проведения работ

  - Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба, действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

- Гарантии выполнения работ

  - Гарантийный срок устранения выявленных в процессе эксплуатации камер дефектов, относящихся к работам, выполняемым подрядчиком – 12 месяцев с момента подписания сторонами актов выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

Гарантийный срок используемого товара согласно гарантированного талона на оборудование.

  - Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

Руководитель контрактной службы:

Заместитель главы по основной деятельности ___________________ И.Г. Киселев

Приложение № 3

к Информационной карте электронного аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

(далее по тексту – «НМЦК»)

на выполнение работ по установке камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании п.1),ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| Расчет НМЦК | 429 550,00 (Четыреста двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 2 кв. 2018 года |

Руководитель контрактной службы:

Заместитель главы по основной деятельности ___________________ И.Г. Киселев