Общество с ограниченной ответственностью

«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии»

(ООО «Владимирский центр кадастровых работ,

геодезии и картографии»)

ИНН 3328424133 КПП 332901001 ОГРН 1023301457772 БИК 042007855

Р/с 40702810524410000181 Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж

к/с 30101810545250000855

г. Владимир, 600005, ул. Мира, 15 в, офис 306 тел.(факс) 8 (4922) 37-70-99

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга: А						том: 3

Инженерно-транспортная инфраструктура

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга: А						том: 3

Инженерно-транспортная инфраструктура

| Директор: | Антонов А.А. |
| --- | --- |
| Технический директор: | Антонов Д.А. |
| ГАП: | Кровяков Ю.Н. |
| ГИП: | Пучнин А.В. |
| Архитектор: | Шибанов А.В. |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Состав проектных материалов

- Материалы по обоснованию

Книга А

Том 1 Анализ состояния территории

Состояние окружающей среды

Том 2 Демографическое и экономическое состояние, социальное и

культурно-бытовое обслуживание

Том 3 Инженерно-транспортная инфраструктура

Том 4 Обоснование вариантов по территориальному планированию

и размещению объектов капитального строительства местного

значения. Сводные технико-экономические показатели.

Том 5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

- Положение о территориальном планировании

Книга Б

Том 6 Цели и задачи территориального планирования. Мероприятия

по территориальному планированию

Том 7 Графические материалы

# Содержание  тома 3

| Наименование | страница |
| --- | --- |
| Инженерная инфраструктура. Характеристика существующего состояния ЖКХ | 4-6 |
| 1.1 Водоснабжение | 6-13 |
| 1.2 Водоотведение | 13-20 |
| 1.3 Электроснабжение | 21-22 |
| 1.4 Теплоснабжение | 22-24 |
| 1.5 Газоснабжение | 24-25 |
| 1.6 Связь | 25 |
| 1.7 Ливневая канализация | 25 |
| Транспортная инфраструктура |  |
| 2.1 Внешний транспорт. Автомобильные дороги | 26 |
| 2.2 Автомобильный транспорт | 26 |
| 2.3 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств | 27 |
| 2.4 Улично-дорожная сеть | 27 |
| 2.5 Пассажирский транспорт | 27-28 |
| Озеленение территории | 28 |
| Сбор и утилизация твердых бытовых отходов | 29-31 |

1. Инженерная инфраструктура. Характеристика существующего состояния ЖКХ

Постановлением администрации поселка Вольгинский от 07.07.2016 № 171 ООО «Владимирские Экологические Системы» определено гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения на территории МО «Поселок Вольгинский» с зоной деятельности: улицы Еськинская, Заводская, Новосеменковская, Северная, Старовская и водоотведения с зоной деятельности: улицы Владимирская,  Еськинская, Заводская, Новосеменковская, Покровская, Северная, Старовская, Тихвинская. ООО «НТС плюс» является исполнителем коммунальных услуг в сфере холодного водоснабжения на территории «Барского луга» с зоной деятельности: ул. Тихвинская, Владимирская, Московская, Покровская.

Обеспечением пожарной охраны Покровского завода биопрепаратов и ВНИИВВиМ занимается Отдел ГПС № 66 УОП МЧС России, созданный в декабре 1977 г. В 1985 г. пожарная часть переехала в здание нового пожарного депо. С 2002 г. 66-й отдел ГПС входит в состав МЧС России. Пожарная часть располагает 4 пожарными и 2 легковыми автомобилями.

Пожарную охрану селитебной территории МО «Поселок Вольгинский» обеспечивает СПЧ № 43 МЧС России.

МУКП «Петушки» занимаются сбором и транспортировкой мусора на полигон в д. Бабанино Петушинского района.

Гарантирующий поставщик электроэнергии: ООО «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Поставщик газа – ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир».

Постановлением администрации поселка Вольгинский от 05.07.2016 № 170, статус Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» в централизованной системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, присоединенной к котельной поселка Вольгинский, расположенной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18.

Наглядно институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества |
| --- | --- | --- |
| Электро-снабжение | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимир-энерго» | Муниципальная собственность |
| Теплоснабжение | ООО «Владимир-теплогаз» | Муниципальная собственность |
| Холодное водоснабжение | ООО «НаучТехСтрой Плюс», ООО «Владимирские Экологические системы» | Муниципальная собственность |
| Водоотведение | ООО «НаучТехСтрой Плюс», ООО «Владимирские Экологический системы» | Муниципальная собственность |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» | Муниципальная собственность, ОАО «Газпром газораспределение Владимир» |
| Сбор и утилизация ТБО | МУКП «Петушки» | Муниципальная собственность |

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Из существующих проблем в ЖКХ наиболее значимыми являются следующие:

-  высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 30 %) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, более 65 % которых нуждаются в замене или капитальном ремонте;

-   низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными методами.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий области;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

1.1 Водоснабжение

Система водоснабжения поселка Вольгинский по способу доставки и распределения воды является централизованной.

Важнейшим элементом систем водоснабжения поселка Вольгинский являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. Сеть водопровода поселка Вольгинский имеет в целом целесообразную конфигурацию и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем.

В поселке Вольгинский услуги водоснабжения оказывает ООО Технопарк «Вольгинский», ООО «Владимирские Экологические Системы»  и ООО «НаучТехСтрой Плюс».

ООО Технопарк «Вольгинский» осуществляет водоснабжение предприятий на территории промышленной зоны.

ООО «ВладЭкоСистемы» п. Вольгинский осуществляет водоснабжение потребителей: население, юридические лица, социально-значимые и коммунально-бытовые объекты.

ООО «НаучТехСтрой Плюс» осуществляет водоснабжение потребителей - про-изводственный комплекс, коттеджный поселок «Барский луг», коммунальные и социальные объекты.

Централизованная система водоснабжения поселка Вольгинский в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения поселка представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Общая протяженность внешней водопроводной сети жилого поселка (в соответствии с техническими и кадастровыми паспортами) – 5867,7 метров, внутриплощадочных сетей водопровода на территории поселка – 5901,1 метров. Протяженность водопроводной сети на территории ООО «НаучТехСтрой Плюс» – 4,8 км.

Улица Еськинская в настоящее время частично подключена к системе централизованного водоснабжения.

В поселке Вольгинский можно выделить следующие технологические зоны во-доснабжения:

- водопроводная сеть селитебной территории поселка находящаяся в аренде ООО «ВладЭкоСистемы»;

- водопроводная сеть промышленной зоны;

- водопроводная сеть на территории ООО «НаучТехСтрой Плюс».

Водоснабжение пос. Вольгинский организованно из подземных источников. Источником водоснабжения служат подземные воды гжельско-ассельский водоносного горизонта.

Водоснабжение территории поселка осуществляется от 8 источников водоснабжения (артезианских скважин в т.ч. и резервных).

На территории водозабора ООО Технопарк «Вольгинский» в настоящее время эксплуатируется шесть скважин (две рабочие, две в резерве, две периодически эксплуатируемые). Проектная мощность этого водозабора составляет 5000 м3/сутки. Глубина скважин различна от 86 до 150 м. Артезианские скважины расположены в кирпичных наземных павильонах. Скважины подают воду напрямую в сеть без очистки и хлорирования.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Имеются проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса.

На территории ООО «НаучТехСтрой плюс» расположен собственный подземный водозабор, состоящий из двух скважин. Общая проектная мощность водозабора составляет 1920 м3/сутки. Вода от этого водозабора используется на собственные нужды ООО «НаучТехСтрой плюс» и нужды населения.

Количество и характеристики артезианских скважин, используемых для хозяйственных нужд коммунального сектора (населения, общественно-деловой застройки, местной промышленности) и нужды промышленных предприятий приведены в таблице 2.

Таблица 2

Водозаборы системы централизованного водоснабжения поселка Вольгинский

| № п/п | Наименование | Номер скважины | Режим работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Технопарк «Вольгинский» |  |
| 1. | Скважина №1 | 23681 | Рабочая |  |
| 2. | Скважина №2 | 23680 | Рабочая |  |
| 3. | Скважина №3 | 23627 | Резервная |  |
| 4. | Скважина №4 | 23628 | Резервная |  |
| 5. | Скважина №5 | 23682 | Периодическая эксплуатация |  |
| 6. | Скважина №6 | 23683 | Периодическая эксплуатация |  |
| ООО «НаучТехСтрой Плюс» |  |
| 7. | Скважина №1 | нет данных | Рабочая |  |
| 8. | Скважина №2 | нет данных | Рабочая |  |

На существующих источниках водоснабжения отсутствуют автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах. Системы частотного регулирования приводов насосов на самих скважинах отсутствуют.

Предварительная обработка воды от водозабора ООО Технопарк «Вольгинский» перед подачей в сеть централизованного водоснабжения поселка не производится. Вода из скважин по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На водозаборных устройствах ООО «НаучТехСтрой Плюс» установлена автоматическая система водоподготовки включающая в себя: сетчатый фильтр, узлы аэрации воды, автоматические фильтры удаления железа, установку умягчения непрерывного действия, оборудование промывки фильтров, узел учета воды, установку ультрафиолетового обеззараживания. Предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования водоочистки и увеличения расхода воды.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов пос. Вольгинский представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| № п/п | Наимено- вание | Номер сква- жины | Режим работы | Марка насоса | КПД насо- са, % | Производи- тельность, м/ч | Напор, м | Мощ ность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Технопарк «Вольгинский» |
| 11 | Скважина № 1 | 23681 | Рабочая | ЭЦВ 12-160-65 | 80 | 160 | 65 | 45 |
| 22 | Скважина № 2 | 23680 | Резервная | ЭЦВ 12-160-65 | 80 | 160 | 65 | 45 |
| 33 | Скважина № 3 | 23627 | Резервная | ЭЦВ 10-100-65 | 80 | 120 | 65 | 55 |
| 44 | Скважина № 4 | 23628 | Резервная | ЭЦВ 10-100-65 | 80 | 120 | 65 | 55 |
| 55 | Скважина № 5 | 23682 | Резервная | ЭЦВ 12-160-65 | 80 | 160 | 65 | 45 |
| 66 | Скважина № 6 | 23683 | Резервная | ЭЦВ 10-100-65 | 80 | 100 | 65 | 55 |
| ООО «НаучТехСтрой Плюс» |
| 77 | Скважина № 1 | нет данных | Рабочая | ЭЦВ 8-40-60 | 54 | 40 | 60 | 11 |
| 88 | Скважина № 2 | нет данных | Рабочая | Grundfos CR 45-2 | 79 | 45 | 38,8 | 7,5 |

Со скважин ООО Технопарк «Вольгинский» вода попадает в приемные резервуары объемом 1000 м3 (2 шт.) и 500 м3 (2 шт.), далее на станцию второго подъема. На станции второго подъема установлены два насоса Д 320-50 производительностью 300 м3/ч, установлена система частотного регулирования приводов насосов. Величина выходного давления воды со станции второго подъема – 4 атм. За счет рельефа местности в поселке давление воды составляет 5-6 атм.

Вода со скважин ООО «НаучТехСтрой Плюс» после станции водоподготовки попадает в приемные резервуары объемом 200 м3 (2 шт.), далее на станцию второго подъема. На станции второго подъема используются две насосные группы по два насоса GRUNDFOS CR 45-2 на каждой. Управление давлением осуществляется по принципу частотного регулирования.

Характеристика насосного оборудования станций второго подъема пос. Вольгинский представлена в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика оборудования станций второго подъема

| № | Местоположение станции второго подъема | Марка насоса | КПД насоса, % | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Узел учета воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО Технопарк «Вольгинский» | Д 320-50 Д 320-50 | 80 80 | 300 300 | 50 50 | 55 55 | Нет данных |
| 2. | ООО «НаучТех- Строй Плюс» | Grundfos CR 45-2 Grundfos CR 45-2 Grundfos CR 45-2 Grundfos CR 45-2 | 79 79 79 79 | 45 45 45 45 | 38,8 38,8 38,8 38,8 | 7,5 7,5 7,5 7,5 | Взлет ЭМ (эксперт) |

Водоснабжение пос. Вольгинский осуществляется ООО «Владимирские Экологические Системы» по двум водоводам из чугунных труб диаметром 250 мм, проложенным по заболоченной местности от ООО Технопарк «Вольгинский» в сторону поселка с камерами оперативного переключения. Границей эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности служат задвижки на месте врезки в камерах СК-3, СК-4, расположенных на территории завода. На врезки установлены приборы учета объемов потребленной воды в количестве двух штук.

На территории ООО Технопарк «Вольгинский» находятся чугунные водоводы диаметром 250 мм и 350 мм в двухтрубном исполнении от скважин до приемных резервуаров общей длиной около 2 км и разводящие водяные сети чугунные и стальные подземной прокладки диаметров от 500 мм до 100 мм, общей длиной около 10 км, не включая водоводы на поселок Вольгинский.

Протяженность внешних сетей водопровода жилого поселка – 5867,7 метров. Внешние сети в основном представлены стальными трубопроводами диаметрами: 108, 150, 200, 250, 273 мм.

Внутриплощадочные сети водопровода на территории поселка в основном чугунные и стальные диаметром 100 и 150 мм, год прокладки – 1975 г. Протяженность внутриплощадочных сетей – 5901,1 метров.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 23,8 км. Износ водопроводных сетей составляет 63%. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 17,5 км. Среднегодовое количество аварий на сетях водопровода составляет 4 аварии.

Сети горячего водоснабжения на территории поселка в основном чугунные диаметром 25 – 200 мм, проложенные в 1975 г., глубина прокладки – 2 метра. Общая протяженность сетей горячего водоснабжения – 6994,5 метров.

Существующими техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения поселка Вольгинский являются следующие.

1. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети поселка из-за большого процента износа водоводов от ООО Технопарк «Вольгинский» до территории самого поселка. Протяженность водовода составляет 9,5 км, он проложен стальными трубами через лес по заболоченной местности на глубине от 8 до 10 метров, что представляет сложность в техническом обслуживании и при ликвидации аварий. Износ водоводов составляет 60%. Годовой объем потерь воды в сетях водоснабжения ООО Технопарк «Вольгинский» составляет около 10,67 тыс. м3/год.

2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб  и	фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

3. Действующие водозаборные устройства не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды. На скважинах отсутствуют автоматические системы управления и контроля.

4. Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из 35 зданий селитебной застройки поселка Вольгинский подключенных к системе централизованного водоснабжения 70% зданий обладают нагрузкой на горячее водоснабжение. При этом применяются две схемы подключения потребителей: независимая (двухтрубная прокладка тепловых сетей с использованием теплообменного оборудования) и зависимая (непосредственное подключение к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения при четырехтрубной прокладке тепловых сетей).

В муниципальном образовании поселок Вольгинский услуги по подъему воды оказывает предприятие ООО Технопарк «Вольгинский», располагается в северо-восточной части поселка – территория АО «ПЗБ». В ведомстве предприятия 6 артезианских скважин. Годовой объем поднятой воды составляет 842,3 тыс. м3 (2014 г.). ООО Технопарк «Вольгинский» обеспечивает водой собственные нужды и ряд промышленных предприятий.

Водоснабжение потребителей территории селитебной застройки осуществляет предприятие ООО «Владимирские Экологические Системы» п. Вольгинский. В аренде предприятия находятся внешние и внутриплощадочные сети водопровода поселка общей протяженностью 11,8 км и сооружения на них. Транспортировка воды производится по стальным, чугунным трубопроводам.

ООО «НаучТехСтрой Плюс» (располагается в северо-западной части поселка) имеет на балансе 2 артезианские скважины и водопроводные сети для водоснабжения коттеджного поселка и производственного комплекса на собственной территории. Годовой объем поднятой воды составляет 28,01 тыс. м3 (2014 г.).

Помимо указанных водозаборов ряд промышленных предприятий имеют на своем балансе скважины, расположенные на территориях предприятий, которые используются для собственных технических нужд предприятия.

Общий годовой объем отпущенной воды предприятиями по данным за 2014 год составляет 842,4 тыс. м3/год.

В таблице 5 представлены подробные характеристики скважин, которые находятся на балансе ООО Технопарк «Вольгинский» и ООО «НаучТехСтрой Плюс».

Таблица 5

Характеристики скважин поселка Вольгинский

| № п/п | Наимено-вание | Номер сква-жины | Местопо-ложение скважин | Режим работы | Год буре-ния | Глуби-на сква-жины, м | Марка насоса | Год ввода в эксплу-атацию обору-дования | Узел учета воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина № 1 | 23681 | ООО Технопарк «Вольгин-ский» | Рабочая | 1970-1973 | 150 | ЭЦВ 12-160-65 | 1971 | Взлет ЭМ |
| 2. | Скважина № 2 | 23680 | ООО Технопарк «Вольгин-ский» | Рабочая | 1970-1973 | 86 | ЭЦВ 12-160-65 | 1971 | Взлет ЭМ |
| 3. | Скважина № 3 | 23627 | ООО Технопарк «Вольгин-ский» | Резер-вная | 1970-1973 | 110 | ЭЦВ 10-100-65 | 1972 | Взлет ЭМ |
| 4. | Скважина №4 | 23628 | ООО Технопарк «Вольгин-ский» | Резер-вная | 1970-1973 | 90 | ЭЦВ 10-100-65 | 1972 | Взлет ЭМ |
| 5. | Скважина № 5 | 23682 | ООО Технопарк «Вольгин-ский» | Перио-дичес-кая эксплу-атация | 1970-1973 | 145 | ЭЦВ 12-160-65 | 1971 | Взлет ЭМ |
| 6. | Скважина № 6 | 23683 | ООО Технопарк «Вольгин-ский» | Перио-дичес-кая эксплу-атация | 1970-1973 | 150 | ЭЦВ 10-100-65 | 1972 | Взлет ЭМ |
| 7. | Скважина № 1 | нет данных | ООО «НаучТехСтрой Плюс» | Рабочая | нет дан-ных | нет данных | ЭЦВ 8-40-60 | 2011 | Взлет ЭМ (эксперт) |
| 8. | Скважина № 2 | нет данных | ООО «НаучТехСтрой Плюс» | Рабочая | нет дан-ных | нет данных | Grundfos CR 45-2 | нет данных | Взлет ЭМ (экс-перт) |

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и не-обходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации системы водоснабжения поселка Вольгинский являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения поселка Вольгинский.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения поселка Вольгинский являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения поселка Вольгинский являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

1.2 Водоотведение

Водоотведение поселка Вольгинский представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения поселка Вольгинский неполная раздельная. Прием и перекачку стоков осуществляет ООО «ВладЭкоСистемы». Прием и очистку сточных вод - ООО Технопарк «Вольгинский».

Сточные воды жилого фонда, коммунально-бытового сектора и предприятий поселка Вольгинский поступают в систему канализации и далее на очистные сооружения. Очистные сооружения биологической очистки расположены в северо-восточной части поселка. Стоки на очистные сооружения подаются по напорному коллектору. Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории поселка расположены 3 канализационно-насосных станции. Канализационно-насосные станции служат для перекачки канализационных стоков, поступающих в систему водоотведения по внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения поселка.

Общая протяженность канализационных сетей поселка Вольгинский в соответствии с техническими паспортами – 9,9 км.

Усадебная и одноэтажная застройка в основном не канализована и оборудована выгребами.

Бытовые и производственные стоки поселка Вольгинский собираются системой коллекторов и направляются на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 6712 м3/сутки, которые находятся на балансе ООО Технопарк «Вольгинский». Очистные сооружения ООО Технопарк «Вольгинский» введены в эксплуатацию в январе 1976 г., принимают сточные воды с селитебной и промышленной территории поселка, с территории ООО «НаучТехСтрой Плюс», от санатория «Вольгинский», расположенного на территории муниципального образования «Нагорное сельское поселение».

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Фактический приток сточных вод в 2014 г. – 888 тыс. м3/год. В течение суток приток может меняться в диапазоне от 0 до 200 м3/час.

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:

- механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты);

- биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники);

- доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом кальция).

Применяемое оборудование: насосы Д 320/50Б с электродвигателем А 02-91-4 Р -75 кВт - 6 шт. (производительность-320 м3/ч, напор-50 м, обороты двигателя-1450); турбовоздуходувки ТВ-80-1,6 с электродвигателем 4АМН-280-S-493-110 кВт - 3 шт.

Осветлённые стоки ООО Технопарк «Вольгинский» самотёком поступают на биологическую очистку в аэротенки, далее во вторичные отстойники, контактные резервуары, биопруд. Самотёком очищенные сточные воды направляются в канаву с выходом в р. Вольга и Мергель.

На территории ООО «НаучТехСтрой Плюс» есть комплекс очистных сооружений проектной мощностью 900 м3/сутки. В настоящее время он не функционирует, сточные воды по системе коллекторов поступают на очистные сооружения ООО Технопарк «Вольгинский».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 10 км отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования поселок Вольгинский.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модернизацию всего насосного оборудования всех подведомственных КНС.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселка.

На данный момент улица Еськинская поселка Вольгинский частично охвачена централизованной системой водоотведения.

Население данной улицы проживает, как правило, в домах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребами.

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения поселка Вольгинский. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов – более 70%, канализационных насосных станций составляет 50-55%. В связи с большим износом стоит острая необходимость в замене ветхих сетей водоотведения. Износ основного оборудования очистных сооружений составляет 85%. Рекомендуется произвести капитальный ремонт.

Требуется организовать постоянный контроль качество сбрасываемых сточных вод и регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов.

Система дождевой канализации практически отсутствует. В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо произвести развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, строительством сетей трубопроводов дождевой канализации.

Общий баланс водоотведения поселка с разбивкой по предприятиям представлен в таблице 6.

Таблица 6

Общий баланс водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Технопарк «Вольгинский» |
| Пропуск стоков: | тыс. куб. м/год | - | 931 | 888 |
| - на очистку | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| - на передачу | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| Собственные стоки | тыс. куб. м/год | - | - | 95 |
| Потери в сетях: | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| - нормативные утечки | тыс. куб. м/год | - | - | 90 |
| - сверхнормативные утечки | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| Потребление электроэнергии: | тыс. кВт·ч/год | - | - | 1213,0 |
| - перекачка стоков | тыс. кВт·ч/год | - | - | 96,0 |
| - очистка стоков | тыс. кВт·ч/год | - | - | 1117,0 |
| ООО «НаучТехСтрой Плюс» |
| Пропуск стоков: | тыс. куб. м/год | 13,23 | 23,58 | 30,16 |
| - на очистку | тыс. куб. м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - на передачу | тыс. куб. м/год | 13,23 | 23,58 | 30,16 |
| Собственные стоки | тыс. куб. м/год | 2,66 | 8,60 | 13,55 |
| Потери в сетях: | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| - нормативные утечки | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| - сверхнормативные утечки | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| Потребление электроэнергии: | тыс. кВт·ч/год | 11,72 | 12,70 | 10,71 |
| - перекачка стоков | тыс. кВт·ч/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - очистка стоков | тыс. кВт·ч/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ВладЭкоСистемы» |
| Пропуск стоков: | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| - на очистку | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| - на передачу | тыс. куб. м/год | - | - | 459,6 |
| Собственные стоки | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| Потери в сетях: | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| - нормативные утечки | тыс. куб. м/год | - | - | 100,5 |
| - сверхнормативные утечки | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| Потребление электроэнергии: | тыс. кВт·ч/год | - | - | - |
| - перекачка стоков | тыс. кВт·ч/год | - | - | - |
| - очистка стоков | тыс. кВт·ч/год | - | - | - |

Баланс водоотведения с разбивкой по категориям потребителей представлен в таблице 7.

Таблица 7

Баланс водоотведения п. Вольгинский с разбивкой по категориям потребителей

| Группа абонентов | 2014 год |
| --- | --- |
| Население | 327,5 |
| Бюджетная сфера | 24,4 |
| Прочие потребители | 26,3 |
| ООО «НаучТехСтрой Плюс» | 29,5 |
| ФБУ ЦР ФСС «Вольгинский» | 51,9 |
| Промышленные объекты | 428,4 |
| Всего по МО п. Вольгинский | 888,0 |

Принципами развития централизованной системы водоотведения поселок Вольгинский являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения являются:

- модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией поселка Вольгинский с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселка Вольгинский.

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Основные необходимые мероприятия для оптимизации и развития системы водоотведения:

- установка узла учета стоков на границе балансовой принадлежности с ООО  «НаучТехСтрой Плюс»;

- установка узла учета стоков на границе балансовой принадлежности с ФБУ ЦР ФСС «Вольгинский»;

- реконструкция существующих КНС подведомственных ООО «ВладЭкоСисте-мы»;

- капитальный ремонт сетей водоотведения;

- строительство ливневой канализации (10,5 км) с очистными сооружениями дождевой канализации;

- организация постоянного контроля качество сбрасываемых сточных вод и регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

- канализование существующей усадебной застройки.

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

Таблица 8

Перечень основных мероприятий с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Модернизация безнапорного канализационного коллектора от КК55 до КК83 (ул. Новосемен-ковская, д. 9-11) Ø200мм протяжен-ностью 206м | 2018 | Внебюджетные средства | 1796,88 |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация над-земного напорного коллектора Ø219мм на очистных сооружениях протяженностью 15м | 2019 | Внебюджетные средства |  | 300,79 |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта на реконструкцию напор-ного коллектора Ø250мм в двухтрубном исполнении от КНС-1 до камеры в районе магазина «Дачник» | 2019 | Внебюджетные средства |  | 400,00 |  |  |  |
| 4. | Модернизация канализационных колодцев самотечной канализации в кол-ве 20 шт. | 2019 | Внебюджетные средства |  | 300,00 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция напор-ного канализационного коллектора Ø250 в двухтрубном исполнении от КНС-1 до камеры в районе магазина «Дачник» | 2020 | Внебюджетные средства |  |  | 2500,00 |  |  |
| 6. | Разработка проектной документации на реконструкцию КНС-3 (увеличение мощности приемных резервуаров, диспетчеризация, восстановление санитарно-охранной зоны | 2019 | Внебюджетные средства |  | 400,00 |  |  |  |
| 7. | Разработка проекта на реконструкцию КНС-1,2 (насосное оборудование, системы вентиляции, диспетчеризация) | 2019 | Внебюджетные средства |  | 700,00 |  |  |  |
| 8. | Реконструкция КНС-1,2,3 | 2021-2022 |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,0 |
| Итого: | 1796,88 | 2100,79 | 2500,00 | 3000,00 | 3000,0 |

Таблица 9

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Показатель для расчета индикаторов реализации инвестиционной программы | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения | ед./км | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| 2. | Степень износа канализационных сетей | % | 70 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| 3. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии на очистку сточных вод | кВт·ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Установка узлов учета стоков на границе балансовой принадлежности с организациями ООО «НаучТехСтрой Плюс» и ФБУ ЦР ФСС «Вольгинский». Установка узлов учета на стоках не является ресурсосберегающим мероприятием, это способ упорядочить взаиморасчёты между потребителем и поставщиком услуг, соответственно производить оплату по факту, с учётом естественных водосбросов. При установке узлов учета на стоках абоненты могут постоянно наблюдать за количеством стоков, тем самым оценивать реальные размеры экономии после внедрения энергосберегающих мероприятий.

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту. Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

Канализование существующей усадебной застройки позволит повысить уровень благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации для улучшения экологической обстановки. Данное мероприятие позволит защитить водный бассейн от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока.

Автоматизация и диспетчеризация в КНС поселка Вольгинский отсутствует. Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

  - настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений поселка Вольгинский. План по автоматизации и диспетчеризации могут выглядеть следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

1.3 Электроснабжение

Обслуживание электросетевого хозяйства и транспортировку электрической энергии на территории «Поселка Вольгинский» осуществляет Петушинский РЭС ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго».

Электроснабжение пос. Вольгинский осуществляется от Владимирской энергосистемы, через подстанцию 110/35/10 кВ. На подстанции установлены два трансформатора по 6,3 МВА каждый. С подстанции электроснабжение поселка осуществляется по двуцепной КЛ 10кВ. В поселке располагается 6 ТП 10/0,4 кВ.

Электроподстанция запитана по ВЛ 110 кВ от подстанции ПС «Лесная».

Основной проблемой электроснабжения является износ сетей и опор (около 50%).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселка с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселку – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на первую очередь строительства составляют соответственно 1360 кВтч/чел в год, 4000 часов и 0,34 кВт/чел.

Таблица 10

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Этап | Население, тыс. чел | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 6,1 | 9,1 | 2,3 |
| Расчетный срок | 7,5 | 16,3 | 3,1 |

Таблица 11

Максимальная электрическая нагрузка с учётом других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,3 | 3,1 |
| Промышленность и прочие потребители | 4,8 | 6,1 |
| Итого (окр.) | 7,1 | 9,2 |

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития промышленности, строительства и прочих сфер деятельности.

Покрытие электрических нагрузок поселка на все сроки проектирования предусматривается от существующей подстанции. Для обеспечения надежности электроснабжение предлагается замена трансформаторов на два по 10 МВА.

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения поселка Вольгинский представлены в таблице 12.

Таблица 12

Основные параметры электроснабжения

| Показатель | Ед.изм. | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электричества населением | Тыс. кВт. х час. | 3 980,0 | 4 052,0 |
| Себестоимость 1 кВтхчас для населения | Руб. | 5,89 | 4,05 |
| Экономически обоснованный тариф по электроснабжению за 1 кВтхчас | Руб. | 5,89 | 4,05 |
| Фактический тариф по электроснабжению за 1кВтхчас | Руб. | 5,89 | 4,05 |
| Социальная норма потребления электроэнергии на 1 человека в месяц | кВт х час | 50 | 100 |

В настоящее время основной проблемой электроснабжения является износ сетей и электрических опор (около 50%).

Таким образом, необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ, замена опор. Рекомендуется замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные.

1.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение поселка Вольгинский централизованное. Основным источником централизованного теплоснабжения является Котельная поселка Вольгинский. Основным видом топлива Котельной служит газ, резервным - мазут. Характеристики котельной приведены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристики котельной пос. Вольгинский

| Тип котлов | Год ввода в эксплуат. котлов | Износ котлов, % | Топливо | Годовой расход топлива, тыс. нм3 | Установ. мощн., Гкал/ч | Подкл. нагрузка, Гкал/час | Протяжен-ность теплосетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10-13 | 1972 | 40 | газ | 7 174,013 | 29,65 | 16,265 | 11,7 |
| ДКВР-10-13 | 1972 | 55 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-10-13 | 1975 | 40 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-10-13 | 1977 | 40 |  |  |  | 4,44 |  |
| ДКВР-10-13 | 1978 | 30 |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки определены по срокам проектирования на первую очередь и расчётный срок в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилищного фонда.

Теплоснабжение для общественных зданий и жилой застройки предусматривается централизованным, от отопительных котельных.

Таблица 14

Показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий

| Застройка | 2-4 этажа | 5 этажей |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 130,8 | 87,2 |
| Новая | 99,4 | 84,6 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4, для новых зданий – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 376 Вт/чел.

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице ниже.

Таблица 15

Расчет тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора

|  | Ед. изм. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 6,7 | 7,5 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 147 | 202 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | тыс. м2 | 124 | 124 |
| 2-4 этажные | тыс. м2 | 5,8 | 5,8 |
| 5 и более этажей | тыс. м2 | 118,2 | 118,2 |
| новых | тыс. м2 | 23 | 78 |
| ИЖС | тыс. м2 | 2,9 | 8,1 |
| 2-4 этажные | тыс. м2 | 19,1 | 50,5 |
| 5 и более этажей | тыс. м2 | 125 | 143,4 |
| Максимальный тепловой поток отр. | МВт | 39,1 | 47,5 |
| Максимальный тепловой поток отр. | Гкал/час | 33,6 | 40,9 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 24,1 | 29,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | МВт | 11,1 | 11,1 |
| 2-4 этажные | МВт | 0,8 | 0,8 |
| 5 и более этажей | МВт | 10,3 | 10,3 |
| новых | МВт | 13,0 | 18,6 |
| ИЖС | МВт | 0,5 | 1,4 |
| 2-4 этажные | МВт | 1,9 | 5,0 |
| 5 и более этажей | МВт | 10,6 | 12,1 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 6,0 | 7,4 |

В настоящее время теплоснабжение поселка Вольгинский осуществляется от муниципальной котельной. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Горячая вода используется для отопления потребителей. Присоединенная тепловая нагрузка-18,7 Гкал/час; Установленная электрическая мощность оборудования, входящего в состав тепловых сетей-613,4 кВт. Год ввода в эксплуатацию сетей - 1972 г. Система теплоснабжения - закрытая, протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 12,935 км, в том числе отопление-13,282 км в однотрубном исчислении; ГВС-11,653 км. Давление в подающей магистрали 5 кгс/см2, 3,5 кгс/см2 в обратной. Температурный режим тепловой сети 1300С-700С со срезкой на 1150С-700С. Температура воды на ГВС в подающей магистрали 600С, а в циркуляционной 450С. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах в железобетонных лотках с железобетонными перекрытиями; изоляция-минплита; бескональная прокладка-перлит, ППУ; воздушная прокладка - на эстакадах в изоляции ППУ, совелит. Объем тепловой сети-257,6 м3.

1.5 Газоснабжение

В настоящее время поселок Вольгинский Петушинского района газифицирован природным газом. Поставщик газа – ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир».

Газ с ГРС в г. Покров по газопроводу высокого давления поступает на ГРП расположенном в поселке.

В поселке проводится комплекс мероприятий по его газификации природным газом.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

При этом, рассматривая систему газоснабжения поселка Вольгинский Петушинского района нельзя говорить о стопроцентной надежности системы. В этой связи для повышения ее надежности рекомендуется применять проектные решения в соответствии с утвержденными мероприятиями по развитию объектов инженерной инфраструктуры.

Так, необходимо провести мероприятия по переводу промышленных объектов на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и 2 газораспределительных пунктов.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения.

Таблица 16

Расход газа на коммунальные и бытовые нужды

| Виды использования газа | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| Пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | 6,1 | 7,5 | 0,7 | 0,8 |
| Отопление | - | - | 20,4 | 24,9 |
| Всего (окр.): | 6,1 | 7,5 | 21,1 | 25,7 |

Потребление природного газа поселком на первую очередь составит 21,1 млн. нм3, на расчетный срок – 25,7 млн. нм3.

## Таблица 17

## Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры - газоснабжение

| Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- |
| Строительство газопроводов низкого давления и подключение к ним новых потребителей | 2018 - 2026 гг. |
| Строительство 2 газораспределительных пунктов | 2018 - 2026 гг. |
| Строительство газопровода высокого давления | 2018 - 2026 гг. |

1.6 Связь

В поселке располагается 1 АТС (АТСКЭ «Квант») расчетной емкостью на 2048 номеров. В настоящее время емкость АТС полностью задействована.

Все абоненты поселка имеют выход на междугородную и международную сеть.

Абоненты АТС имеют техническую возможность выхода в Internet по телефонным каналам общего пользования и технологии ADSL.

Телефонные сети проложены в канализации.

В настоящее время в поселке осуществляется проводное радиовещание, передающее одну программу «Радио России». В поселке установлено 356 радиоточек

В поселке функционирует 356 радиоточек.

1.7 Ливневая канализация

В настоящее время на территории пос. Вольгинский отсутствует централизованная система ливневой канализации.  Водоприемниками водосточной сети являются  р. Вольга, р. Мергель и осушительные канавы поселка.

Благоустроенные пляжи на территории пос. Вольгинский отсутствуют.

- Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт. Автомобильные дороги

Поселок Вольгинский расположен в западной части Владимирской области и связан автодорожной сетью с соседними регионами.

Сеть автомобильных дорог, в которую входят федеральная автодорога «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Уфа и региональные дороги области, связывающие поселок Вольгинский с городами Московской и Рязанской областей.

Расстояние до областного центра г. Владимир по федеральной дороге составляет 75 км.

Для дальнейшего устойчивого развития поселка необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

Транспортный каркас поселка Вольгинский представлен следующими дорогами:

- Автодорога Подъезд к пос. Вольгинский от федеральной автодороги М-7 «Волга» – региональная дорога. Подходит к поселку с южной стороны.

- Автодорога Вольгинский – Филимоново – региональная дорога, подходит к поселку с северной части.

- Автодорога Вольгинский – Перново – региональная дорога, подходит к поселку с западной части, проходит через деревню Еськино.

Все перечисленные региональные дороги имеют твердое покрытие проезжих частей.

### Автомобильный транспорт

Общее количество автомобилей в пос. Вольгинский на 1 января 2006 год – 1436 ед., обеспеченность автомобилями – 227 ед. на 1 тыс. чел., в том числе легковые личные –205 ед. на 1 тыс. чел.

Таблица 18  Количество и структура автомобильного парка на 1 января 2006 года

| № п/п | Категория автомобиля | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузовых автомобилей всего: | ед. | 103 |
|  | в том числе |  |  |
|  | общего пользования |  | 28 |
|  | ведомственные |  | 7 |
|  | частные |  | 68 |
| 2. | Легковых автомобилей всего: | ед. | 1311 |
|  | в том числе |  |  |
|  | таксомоторов |  | 2 |
|  | ведомственные |  | 12 |
|  | индивидуальные |  | 1297 |
| 3. | Автобусов всего: | ед. | 22 |
|  | общего пользования |  | 5 |
|  | ведомственные |  | 3 |
|  | частные |  | 14 |
| 4. | Мотоциклов и мотороллеров | ед. | 92 |
| Итого: | ед. | 1528 |

Уровень автомобилизации на 1000 жителей с 2002 г. по 2006 г. увеличился на 27%.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В настоящее время хранение автомобилей производится в гаражах, расположенных вдоль дороги в восточной части поселка. На территории поселка располагается 2500 гаражей для хранения автомобилей.

Жители, проживающие на территории бывшей деревни Еськино, хранят индивидуальные автомобили на территории своих участков.

В поселке отсутствуют устройства для обслуживания транспортных средств, такие как автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

С повышением уровня автомобилизации необходимо предусмотреть территорию для строительства новых гаражей, так как существующих территорий не достаточно.

Также с повышением количества автомобилей в поселке необходимо запроектировать новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть поселка имеет прямоугольную структуру кварталов, состоящих из многоэтажной застройки (4-5-ти этажных домов). В территорию поселка входит часть деревни Еськино, состоящая из индивидуальных участков с одноэтажными деревянными домами. Протяженность дорог общего пользования поселка составляет -8,133 км.

Основными улицами в жилой застройке являются: Старовская и Новосеменковская.

Остальные дороги поселка являются второстепенными улицами и проездами.

Площадь, занятая улицами и площадями, составляет 30 % селитебной территории. Средняя ширина улиц – 10 м;

Улицы имеют асфальтированное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии.

Основным искусственным сооружением на дорогах поселка является:

- мост через реку Мергель на подъезде к поселку;

- мост через ручей, впадающий в реку Вольга в конце улицы Старовская.

Единственный светофор находится на въезде в поселок с федеральной дороги М-7 «Волга».

Основными проблемами существующей улично-дорожной сети поселка являются:

- техническое состояние улиц и дорог не соответствует современным требованиям;

- отсутствует автостанция с привокзальной площадью для удобного и комфортного обслуживания населения.

### Пассажирский транспорт

Пассажирский транспорт в поселке Вольгинский представлен автобусом и микроавтобусом. Пассажирскими перевозками в поселке занимается автотранспортное предприятие РМУ АТП «Рейс».

Автобусные перевозки осуществляются через автостанцию, расположенную в центре г. Покров. На территории поселка существует разворотная площадка для автобусов в конце ул. Старовская.

В поселке располагается 6 автобусных остановок для посадки и высадки пассажиров.

Мощность автобусного парка на РМУ АТП «Рейс», обслуживающий маршруты до пос. Вольгинский: ЛИАЗ 677 – 1 ед., ПАЗ 3205 – 1 ед., Мерседес – 3 ед.

Автотранспорт находится в состоянии предельного износа.

Таблица 19   Перечень пригородных автобусных маршрутов

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мотель – пос. Вольгинский | 12,0 |
| 2. | пос. Вольгинский – Ж/д. Покров | 10,0 |
| 3. | Покров – пос. Вольгинский - Петушки | 26,0 |

За последние годы общий объем перевозок пассажиров уменьшился. Снижению перевозок способствовало неудовлетворительное состояние дорог и высокий уровень автомобилизации в поселке (у каждой семьи есть свой личный автомобиль).

Основная проблема по автобусному сообщению - низкая рентабельность выполняемых рейсов.

- Озеленение территории

Поселок расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов (подтайга). Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза, осина. В качестве примеси встречаются широколиственные породы – дуб, клен, липа. В подлеске, особенно по понижениям, растут: рябина, черемуха, крушина, бересклет.

В напочвенном покрове обычны таежные и подтаежные виды: черника, брусника, вереск, майник двулистный, кошачья лапка и др.

Почвы в районе поселка: дерново-подзолистые, в понижениях – почвы болотного ряда.

В целом, природные условия благоприятны для произрастания довольно широкого ассортимента древесных и кустарниковых пород.

В настоящее время площадь насаждений общего пользования поселка составляет 0,5 га, в том числе:

- Парк по ул. Новосеменковская (напротив больницы) – 0,3 га;

- Сквер у памятника ветеранам на площади у здания администрации поселка – 0,2 га.

Обеспеченность насаждениями общего пользования составляет 0,8 кв. м. на 1 жителя, то есть 8% от нормативной (по СНиП 2.07.01-89* - 10 кв.м. на 1 жителя).

Насаждения нуждаются в благоустройстве.

4.	Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Сбор ТБО на территории поселка Вольгинский  осуществляется контейнерным способом. На территории посёлка  оборудовано 9  контейнерных площадок.  Общее количество  контейнеров емкостью 0,75 куб.м. составляет  58 шт. На 2 контейнерных площадках для вывоза крупно-габаритного мусора установлены 2 бункера емкостью по 8м3.

На выполнение работ по вывозу и утилизации  бытовых отходов заключён договор с  МУКП Петушки. Вывоз мусора с территории посёлка осуществляется ежедневно. Вывоз мусора от предпринимателей на основании заключенных договоров с  МУКП Петушки осуществляется 3 раза в неделю.

На утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп заключён договор с ООО «Инженеринг». Стоимость утилизации одной лампы составляет 12 рублей.

Для вывоза  мусора с территории кладбища установлен 20-ти кубовый контейнер. Вывоз мусора с территории кладбища осуществляется по договору с МУКП Петушки один раз в два месяца.

В настоящее время Полигонов и свалок ТБО на территории пос. Вольгинский нет. Отходы вывозятся на полигон в д. Бабанино Петушинского района, отвечающий требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО».

Санитарно-защитная зона от свалки составляет – 500 м.

С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции с использованием разнообразных упаковочных материалов, будут увеличиваться объёмы образования ТБО в жилищном секторе. Увеличению количества ТБО будет способствовать планируемый рост численности населения.

Ниже приводится таблица с ориентировочными расчётами образования ТБО, согласно СНиП-2.07.01-89 (2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 20

Расчет образования ТБО в пос. Вольгинский

| Население | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения (тыс. чел) | Проектное кол-во отходов (тыс. т/ тыс. м3) | Численность населения (тыс. чел) | Проектное кол-во отходов (тыс. т/ тыс. м3) |
| Численность населения | 6,7 | 2,14/ | 7,5 | 2,62/ |
|  |  | 15,4 |  | 19,4 |

Если учесть проектируемое изъятия утильной фракции, то количество отходов уменьшится с учётом 30 % на первую очередь и 70% - на расчетный срок.

Таким образом, внедрение селективного сбора ТБО и разработка и внедрение схемы обращения с отходами уменьшит количество вывозимых ТБО на полигон в 1,5 раза, а с развитием всей системы до 3,3 раз.

Сбор и вывоз промышленных отходов совершается самими предприятиями по договорам. На существующей свалке захораниваются промышленные отходы IV и V классов опасности.

Отходы I класса опасности, такие как ртутьсодержащие лампы, вывозятся и сдаются на Предприятие ООО «ФЭТ», расположенное в городе Владимире.

Отслужившие машинные шины вывозятся в Московскую область, в город Чехов, где подвергаются переработке.

## Таблица 21

## Мероприятия по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- |
| Разработка схемы санитарной очистки поселка | 2018 г. |
| Усовершенствование селективного сбора твердых бытовых отходов | 2018 - 2020 гг. |
| Обезвреживание твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на термической установке, размещаемой на территории районной больницы | 2018 – 2026 гг. |
| Проведение инвентаризации образующихся на территории поселка твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО в целях изучения ресурсного потенциала отходов | 2018 - 2026 гг. |
| Строительство и ввод в эксплуатацию станции по перегрузке ТБО | 2025 - 2026 гг. |

Правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определены ФЗ «Об отходах производства и потребления».

За последние 15 лет как в промышленно развитых странах, так и России стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве.

ТБО вывозимые на полигон содержат такие ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы и др.

При захоронении ТБО эти утильные фракции безвозвратно теряются.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, т.е. населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования  и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

1. Разработка схемы санитарной очистки поселка.

2. Усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Уменьшение количества захораниваемых отходов за счёт изъятия утильной фракции (на 10-50%).

3. Обезвреживание твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на термической установке, размещаемой на территории районной больницы.

4. В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории поселка твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

5. По данным Генеральной схемы очистки территории МО «Поселок Вольгинский» на перспективу предлагается строительство и ввод в эксплуатацию станцию по перегрузке ТБО.