Общество с ограниченной ответственностью

«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии»

(ООО «Владимирский центр кадастровых работ,

геодезии и картографии»)

ИНН 3328424133 КПП 332901001 ОГРН 1023301457772 БИК 042007855

Р/с 40702810524410000181 Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж

к/с 30101810545250000855

г. Владимир, 600005, ул. Мира, 15 в, офис 306 тел.(факс) 8 (4922) 37-70-99

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга: А						том: 5

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга: А						том: 5

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| Директор: | Антонов А.А. |
| --- | --- |
| Технический директор: | Антонов Д.А. |
| ГАП: | Кровяков Ю.Н. |
| ГИП: | Пучнин А.В. |
| Архитектор: | Шибанов А.В. |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Состав проектных материалов

- Материалы по обоснованию

Книга А

Том 1 Анализ состояния территории

Состояние окружающей среды

Том 2 Демографическое и экономическое состояние, социальное и

культурно-бытовое обслуживание

Том 3 Инженерно-транспортная инфраструктура

Том 4 Обоснование вариантов по территориальному планированию

и размещению объектов капитального строительства местного

значения. Сводные технико-экономические показатели.

Том 5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

- Положение о территориальном планировании

Книга Б

Том 6 Цели и задачи территориального планирования. Мероприятия

по территориальному планированию

Том 7 Графические материалы

# Содержание  тома 5

| Наименование | страница |
| --- | --- |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 |
| 1.1 Чрезвычайные ситуации природного характера | 4-5 |
| 1.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 5-13 |

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перспективное развитие пос. Вольгинский не возможно без учета риска уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектом предусматривается создание условий устойчивого проживания населения в поселке, а также разработка системы мероприятий по предупреждению и ликвидации, возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Опасные воздействия, оказывающие влияние на территорию пос. Вольгинский разделяются на две группы:

- природные опасные явления, к которым относятся:

- метеорологические: ураганы, бури, смерчи, шквалы, циклоны, сильные и продолжительные дожди, грозы, сильный снегопад, град гололед, заморозки, мороз, туман, сильная жара, засуха

- природные пожары: лесные, торфяные

- техногенные опасные явления:

- аварии, связанные с выбросом АХОВ;

- аварии на биологически опасных объектах

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- террористические акты.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Метеорологические

Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым, иногда жарким летом.

В зимний период преобладают ветра южного и юго-западного направления, повторяемость которых составляет 16 %. Наименьшая повторяемость характерна для ветров северо-восточной четверти горизонта (5 % случаев). Штили отмечены лишь в 5 % случаев. Максимальная скорость ветра в зимний период, может достигать 25 м/сек.

Среднее количество осадков составляет 627 – 778 мм в год. В течение года осадки распределены неравномерно, около двух третей годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное – в феврале и в марте.

Туманы в пос. Вольгинский наблюдаются в течение всего года. В осенне-зимний период число дней с туманом составляет – 14 дней, в осенне-летний – 10 дней.

Максимум дней с туманом приходится на холодный период, меньше всего туманов наблюдается с мая по июль. Число дней с туманом меняется от года к году. Продолжительность туманов зависит от сезона, в холодное время года туманы более длительны и устойчивы.

Метеорологические чрезвычайные ситуации увеличивают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а также становятся причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:

- организовать метелезащиту и ветрозащиту со стороны ветров южной четверти.

- подсыпка песка на проезжие части поселка для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда.

- заблаговременное оповещение населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Гидрологические и геологические опасные явления

В настоящее время гидрологические и геологические опасные явления не угрожают застроенной территории поселка. При освоении территорий подверженных влиянию этих процессов, необходимо проведение мероприятий по инженерной защите территории.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в пос. Вольгинский являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 1.2-1  Радиус и площадь зоны поражения токсическими веществами

| Вещество | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | Смертельного | Порогового | Смертельного | Порогового |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Таблица 1.2-2 Радиус и площадь зоны поражения взрывопожароопасными веществами

| Вещество | Радиус зоны поражения, м | Площадь зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Растекания | Возгорания | Растекания | Возгорания |
| Бензин | 12 | 170 | 450 | 91500 |
| Мазут | 14 | 145 | 600 | 66200 |

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий:

Скорость ветра – 1 м/с

Вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия

Температура наружного воздуха – 20ºС

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие поселковых улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселка необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего в поселке населения. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений, а также устойчивую схему теплоснабжения поселка.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 кВ;

- создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала;

- на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой.

Аварии связанные с выбросом АХОВ

К химически опасным, относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Это химические предприятия, водопроводные станции и станции по обеззараживанию канализационных стоков, холодильники, продуктопроводы (аммиако- и хлоропроводы) и др.

При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выбрасываются в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения.

Территория, прилегающая к химически опасным объектам (ХОО), в пределах которой при возможном разрушении емкостей с АХОВ вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражения незащищенных людей, составляет зону возможного опасного химического заражения (ЗВЗ).

На территории пос. Вольгинский расположен 1 химически опасный объект: очистные сооружения ОАО «Покровский завод биопрепаратов»

Общий объем АХОВ составляет 2,7 т хлора.

Таблица 1.2-3 Характеристика химически опасных объектов пос. Вольгинский

| Наименование объекта, наименование опасного вещества | Наименование и количество (т) опасного вещества | Масштабность возможной ЧС | Количество населения, попадающего в ЗВЗ, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в наиб. емкости | Глубина ЗВЗ, км | Площадь ЗВЗ, км2 | Класс ЧС |  |
| ОАО «Покровский завод биопрепаратов», хлор | 2,7 | 0,9 | 3,5 | 39 | федеральная | 23,0 |

Примечание: по масштабу ЧС авария на химически опасном объекте пос. Вольгинский относится к федеральной ЧС. К федеральным относятся ЧС в результате которых: количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн.рублей.

Классификация ЧС природного и техногенного характера производится на основании постановления правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304

Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных аварий на химически опасном объекте является организация системы оповещения и сигнализации.

На химически опасном объекте должен быть разработан паспорт безопасности. Проектом рекомендуется проведение страхования предприятия на случай аварии.

Для предотвращения аварий на химически опасных объектах и сокращения при их возникновении тяжелых последствий необходимо дальнейшее совершенствование технологических процессов с сокращением или полной ликвидацией использования АХОВ. Необходимо осуществить переход на биологическую очистку сточных вод с применением метода ультрафиолетовой очистки.

- на случай аварии на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ, для разбавления разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства.

- необходимо проводить мероприятия, позволяющие исключить разлив опасных жидкостей, а в случае разлива, локализовать аварию.

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения особо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости.

- слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических систем.

Проектом определены следующие организационные мероприятия, проведение которых направлено на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ХОО:

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ на ХОО, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ.

- разработка методик вариантных решений возникновения, развития и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ АХОВ в аварийных ситуациях.

В целях предотвращения террористической угрозы, необходимо проведение следующих мероприятий на ХОО:

- обеспечение круглосуточной охраны объектов и порядка допуска на них посторонних лиц;

- установка периметральных ограждений охраняемой территории;

- систематическое проведение проверки исправности защитного ограждения;

- круглосуточное проведение патрулирования территории объектов;

- систематическое проведение проверки технических подполий подземных коммуникаций, чердачных, складских и других производственных помещений с целью выявления подозрительных предметов, содержащих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;

- проведение периодической разъяснительной работы с персоналом объекта в целях повышения бдительности, мобилизации контролерского и инженерно-технического состава на содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий антитеррористического характера.

- ограничение возможности доступа транспорта к установкам (блокирование подъездов)

Аварии, связанные с выбросом опасных биологических веществ

Опасное биологическое вещество - биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкасания с ними, а также на окружающую природную среду.

На территории пос. Вольгинский функционирует один объект, использующий биологически опасные вещества - ГНУ ВНИИВВиМ. В случае аварии возможен выброс в окружающую среду штаммов (возбудителей) опасных инфекционных заболеваний.

Территория, попадающая в зону возможного биологического заражения – от 1 до 100 км2. Количество населения, проживающего в зоне возможного заражения – около 23 тыс. чел. (г. Покров, пос. Вольгинский, дер. Марочково, пос. Машиностроителей, пос. Нагорный, дер. Еськино). В пределах этой территории возможны заболевания: ящур, сибирская язва, птичий грипп, классическая чума свиней, болезнь Ауэкси, бешенство, чума плотоядных, болезнь Ньюкасла, инфекционный рипотрахеит КРС.

Проектом предлагается организация на объекте локальной системы оповещения.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. Это предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной и др. промышленности, а также все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефтепроводы.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

Сведения о взрывопожароопасных объектах пос. Вольгинский приведены в мледующей таблице.

Таблица 1.2-4 Перечень взрывопожароопасных объектов пос. Вольгинский

| Наименование объекта | Зона возможного поражения, м | Количество пострадавшего населения |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная ОАО «ПЗБ» | 200 | рабочий персонал |
| Газовая котельная МУМП ЖКХ пос. Вольгинский | 200 | рабочий персонал |
| Газовая котельная ФГУ «Санаторий Вольгинский» | 200 | рабочий персонал |
| Газовая котельная ГНУ ВНИИВВиМ | 200 | рабочий персонал |
| Склад ГСМ ГНУ ВНИИВВиМ | 150 | рабочий персонал |
| Склад ГСМ ОАО «ПЗБ» | 150 | рабочий персонал |

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93 (1998, с изм. 1999)»:

Общие положения по содержанию территории

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15м.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория поселка и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории поселка и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво- пожароопасным объектам

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Запрещается:

- эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

- Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Помимо этого необходимо проведение следующих мероприятий:

- Оборудовать здания (помещения) объектов инфраструктуры поселка автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, а также системами оповещения людей о пожаре в соответствии с действующими нормами.

- Обеспечить содержание подвалов и чердаков жилых домов в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности, принять неотложные меры с целью запрещения хранения в подвалах и чердаках сгораемых материалов.

- Указатели пожарных гидрантов выполнить световыми или со светоотражающим покрытием.

В поселке существует сеть противопожарного водопровода, совмещенного с поселковым водопроводом (34 гидранта). При застройке новых районов необходимо установка новых пожарных гидрантов подключаемых к проектируемому водопроводу. Необходимый расход воды для тушения пожаров учтен в разделе «Водоснабжение» настоящего проекта.

В поселке имеется пожарный водоем на 240 м3, а также пожарный подъезд к реке Вольга.